| ПРИМЕЧАНИЕ: Температура охлаждающей жидкости должнабыть ниже 60°C (140°F). Используйте приспособление для проворачивания коленчатого вала, номер по каталогу 3824591, для установки поршня цилиндра № 1 в ВМТ. |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| Метка ВМТ находится на кольце датчика частоты вращения коленчатого вала. |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| ПРИМЕЧАНИЕ: Если на кольце датчика частоты вращения нет метки ВМТ, установите кольцо датчика частоты вращения большим пазом в положение на 5 часов (2). Кроме того, в положении на 9 часов (1) должен быть виден направляющий штифт. Убедитесь в том, что оба коромысла 1-го цилиндра свободны. Если нет, проверните коленчатый вал на 360 градусов и проверьте еще раз. |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| В таком положении коленчатого вала можно измерить зазор для следующих коромысел: (E = выпускной клапан, I = впускной клапан) 1I, 1E, 2l и 3E: |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| Предельные значения величины зазора mm in Впускной клапан 0.28 МИН 0.011 0.381 МАКС 0.015 Выпускной клапан 0.53 МИН 0.021 0.63 МАКС 0.025 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка клапанных зазоров обычно производится при устранении неисправностей, их регулировка не требуется, если они находятся в пределах указанных выше нормативных значений. |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор установлен правильно, если щуп проходит между крейцкопфом и гнездом коромысла с небольшим сопротивлением. Измерьте зазор, вставив щуп между гнездом коромысла и крейцкопфом. Если зазор не соответствует норме, ослабьте контргайку и установите номинальную величину зазора. Нормативная величина клапанного зазора (номинал) mm in Впускной клапан 0.33 NOM 0.013 Выпускной клапан 0.58 NOM 0.023 Затяните контргайки и еще раз проверьте клапанные зазоры. Момент затяжки: 24 n.m [212 in-lb] |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |

| Используя приспособление для проворачивания коленчатого вала, номер по каталогу 3824591, поверните коленчатый вал на 360 градусов. Используя приведенные выше процедуры и нормативные величины, измерьте зазор для следующих коромысел: (E = выпускной клапан, I = впускной клапан) 2E, 3I, 4E и 4I При несоответствии норме восстановите зазор. |  | SMALL ¦ MEDIUM ¦ LARGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Previous Next |  |