ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

Нажмите на каждый из ремней строго посередине [приблизительно 98 Н {10 кгс}] и проверьте, что провисание ремня находится в заданных пределах.

Если провисание ремня выходит за указанные пределы, отрегулируйте натяжение ремня согласно процедуре, описанной на следующей странице.

Проверьте приводной ремень на наличие повреждений.

Если ремень поврежден или сильно изношен, замените его.

Ослабленный ремень является причиной перегрева двигателя и недостаточной зарядки батареи от генератора переменного тока. С другой стороны, избыточно сильное натяжение ремня может привести к повреждению подшипника или ремня.

РЕГУЛИРОВКА ПУТЕМ ПЕЕМЕЩЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Слегка ослабьте гайку крепления генератора переменного тока (отмечена стрелкой). Отпустите контргайки и отрегулируйте натяжение ремня, вращая винтовую тягу. Удлинение стяжки увеличивает натяжение ремня. После выполнения регулировки затяните контргайки, фиксирующие винтовую тягу. Затем надежно затяните гайку крепления генератора.

Вращение головки болта крепления генератора для затяжки может, напротив, привести к отпусканию резьбового соединения. Всегда вращайте гайку.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Слегка отпустите контргайку (А). Отрегулируйте натяжение ремня вращением стяжного винта (В), насколько это необходимо.

После регулировки повторно надежно затяните контргайку (A).

Слегка отпустите контргайку (А). Отрегулируйте натяжение ремня вращением стяжного винта (В), насколько это необходимо.

После регулировки повторно надежно затяните контргайку (A).

Регулировка натяжения ремня

| 1. | Ослабьте болт и гайку, крепящие промежуточный вал (6). |
| --- | --- |

| 2. | Ослабьте два крепежных болта (находящихся на опоре вентилятора) в задней части поворотного рычага (5). |
| --- | --- |

| 3. | Опустите промежуточный шкив (2), поворотный рычаг (5) и промежуточные вал (6) в сборе после снятие двух верхних гаек поворотного рычага (5). |
| --- | --- |

| 4. | Установите ремень вентилятора и приводной ремень двигателя. |
| --- | --- |

| 5. | Затяните две гайки в верхней части поворотного рычага (5). (Промежуточный шкив (2), поворотный рычаг (5) и промежуточный вал (6) поднимутся в виде единого узла.) |
| --- | --- |

| 6. | Повторите указанную выше процедуру 5 до достижения номинального натяжения ремня вентилятора и приводного ремня двигателя. |
| --- | --- |

| 7. | После достижения номинального натяжения полностью затяните два болта в задней части поворотного рычага. |
| --- | --- |

| 8. | Полностью затяните болт и гайку промежуточного вала (6). 1) Если п. 1 был пропущен при замене ремня или регулировке натяжения, то натяжение будет регулироваться на приводном ремне двигателя, но не на ремне вентилятора. 2) Не забудьте выполнить указанные выше процедуры 7 и 8 после замены ремня. |
| --- | --- |

Проверка надлежащего натяжения ремня

При нажатии на центральную часть ремня с силой 10 кгс провисание ремня должно быть пределах спецификаций.

Выравнивание приводного ремня двигателя

Выравнивание приводного ремня двигателя

Выравнивание приводного ремня двигателя производится изменением положения его шкива.

| 1. | Ослабьте два болта (A) крепления верхнего кронштейна (9) шкива. |
| --- | --- |

| 2. | Выровняйте приводной ремень вращением регулировочного болта (11). : Для перемещения верхнего кронштейна (9) вперед вращайте регулировочный болт (11) по часовой стрелке. Для перемещения верхнего кронштейна (9) назад вращайте регулировочный болт (11) против часовой стрелки. |
| --- | --- |

| 3. | Затяните два болта (A) требуемым моментом. |
| --- | --- |

Если не удается выровнять ремень этими действиями, попробуйте сделать это с помощью устройства регулировки правого кронштейна, как показано ниже.

Выравнивание шкива приводного ремня двигателя:

| 1. | Ослабьте два болта (B) крепления правого кронштейна (10) шкива. |
| --- | --- |

| 2. | Выровняйте приводной ремень вращением регулировочного болта (12). : Для перемещения верхнего кронштейна (10) вперед вращайте регулировочный болт (12) по часовой стрелке. Для перемещения верхнего кронштейна (10) назад вращайте регулировочный болт (12) против часовой стрелки. |
| --- | --- |

| 3. | Затяните два болта (B) требуемым моментом. |
| --- | --- |

Регулирование зазора между крыльчаткой вентилятора и кожухом радиатора

| 1. | Отпустите болт (C) для ослабления крепления ступицы (1) вентилятора на правом кронштейне (10) шкива. |
| --- | --- |

| 2. | Вращением регулировочного болта (13) выставьте требуемый зазор между крыльчаткой вентилятора и кожухом радиатора. : Для перемещения ступицы (1) вентилятора вниз вращайте регулировочный винт (13) по часовой стрелке. Для перемещения ступицы (1) вентилятора вверх вращайте регулировочный винт (13) против часовой стрелки. |
| --- | --- |

| 3. | Затяните болт (C) требуемым моментом. |
| --- | --- |