Логика  поиска  причин проблемного  запуска  двигателя  F2B CNG  (  работающего  на  метане)

Рисунок  2 .Проблемы  зажигания.

Рисунок  3.Смесеобразование.

Рисунок 3.Присутсвие  инородных   частиц  в   свечных  колодцах"

Рисунок  4.Состояние  клапанов  двигателя

# Text boxes

Присутствие  инородных   частиц в свечных колодцах

Двигатель  не  запускается

Зажигание

смесеобразование

Клапана  баллонах

ECU MF3

Свечи

Проверить  свечи

NGK IR7F-6D

Зажигание

Замена каждые 30000 km

Проверить зазор свечей

0.6 mm +/- 0.1

Проверить  момент затяжки 25-30 Nm

Визуальный  контроль отсутствия  окислений

Проверить сопротивление  min 3 kΩ

max. 7.5 kΩ

Проерить  состояние  катушек  с  помощьюEASY

Удлинители катушки

Внешняя  проводка. Питание  катушек

Замена  каждые  60000 km

Оценка  состояния  удлинителейFM (see SI 2010/0043/1)

IЗамена  удлинителей FM (SR I29 see SI 2010/0007/4)

Отсутствие  короткого зажигания

Визуальный  контроль  электропроводки

Катушки зажигания

Отсутствие  короткого  замыкания

ECU MF3

Расходомер  воздуха

Проверить состояние  форсунок EASY

Форсунки

Применение  форсунок "low loss" injectors

(red - from engine No. 103600 – 11/2008)

Смесеобразование

Диагностика  форсунок "low loss"

(see SI 2007/0056/001)

Перед   тестом  отсоедините датчик  расхода  воздуха )

Уровень  охлаждающей  жидкости

Проверит   момент  затяжки  вилок стальных  втулок (36.5 Nm)

Присутствие инородных частиц в  свечных колодцах

Визуальный  контроль   отсутствия   трещин   головки  блока

Проверить отсутствие  отверстий  в  прокладки  головки  блока

Контроль состояния прокладок под  стальные  втулки

вода

масло

Use of tool 99360821 to reinstall the cylinder head protection

Контроль  состояния уплотн.колец на  концах  алюминиевых свечных   колодцев)

распредвал

Проверьте  соответствие № распредвала 504154373 or 504021906

клапана

Установка   усиленной  головки  блока  и  распредвала+ new camshaft (SR Y01 – see SI 2008/0056/001 and SR Y73 – see SI 2009/0321/2)

Проверьте установку  распредвала согласно SI 2007/0007/1. IMPORTANT: «величина «опережения» camshaft = 3.5 mm +/- 0.05)

износ

Тепл. зазор.

Зазор клапанов:

Intake = 0.4 mm +/- 0.05

Exhaust = 0.6 mm +/- 0.05

Регулировка  тепловых  зазоров  каждые 90000 km)